## Slide 1: Návod pro dodání podkladů k výpočtu spotřeby materiálu
Bezplatná infolinka: 800 900 366
www.porfix.cz

## Slide 2
Návod pro dodání podkladů 2
Rozsah projektové dokumentace pro výpočet spotřeby materiálu PORFIX.
Prvním krokem je vyplnit jednoduchý formulář na webu.
Jste-li pracovník stavebnin a posíláte projekt za zákazníka, použijte formulář pro stavebniny a zadejte do prvních dvou políček kontakt na stavebniny. Zajistíte tak, že hotový výpočet dostanete ve stejný okamžik jako stavebník. Ostatní políčka už vyplňujte ve jménu stavebníka.
Upozornění u nahrávání příloh je nutné nahrát veškeré výkresy najednou.
Optimální elektronický formát výkresů je kvůli čitelnosti PDF nebo DWG.

## Slide 3
Návod pro dodání podkladů 3
Za minimální rozsah projektové
dokumentace pro návrh sortimentu
a výpočet spotřeby považujeme:
Půdorysy, všechny svislé řezy a všechny pohledy z architektonické části dokumentace ve stupni pro stavební povolení, nebo realizační projekt podle stupně rozpracovanosti v českém jazyce.
Půdorys musí především obsahovat kromě základních tvarů a materiálů tvar půdorysu, pevnostní, či hmotnostní třídy zdiva. Případně je zadáte do zprávy ve formuláři.

## Slide 4
Návod pro dodání podkladů 4
Nadále musí půdorys obsahovat základní rozměry otvorů (šířka, výška, výška parapetu), rozměry dispozice, rozměry zdiva apod…
V případě, že požadujete drobné změny v PD (rozměr okna, šířku zdiva a pod.) je zapotřebí zřetelně je zakreslit do výkresů červeně, v případě rozsáhlejších změn požádat projektanta o úpravu PD v nezbytném rozsahu tak, aby byla zaručená jednotnost výpočtu s realizací.
500

## Slide 5
Návod pro dodání podkladů 5
Svislý řez musí obsahovat základní údaje o výšce:
nosného zdiva,
příček,
výšky podlah,
překladů,
průvlaků,
věnců,
věnců pod pozednicemi,
štítových zdí,
atik.
Je potřebné aby zaslaná PD nabízela informace o skladbách - zdiva, překladů, průvlaků, věnců, věnců pod pozednicemi, případně a jejich kombinace - tzv. sdružené prvky plnící více funkcí v jednom prvku... Pokud není ze zaslané PD zřejmé materiálové řešení štítů a atik upřesněte jej ve formuláři, nebo zašlete výkres, který štíty/atiky řeší (výkres krovu, půdorys podkroví, půdorys střechy, …).
Pohledy dotvářejí celkovou představu o objektu a zejména představu o štítovém zdivu, vikýřích, atikách.

## Slide 6
Návod pro dodání podkladů 6
STROPNÍ KONSTRUKCE PORFIX
V případě, že požadujete návrh skladby stropu vzhledem k jeho individualitě, přesnosti a vypracování na míru probíhá ve dvou stupních:
ORIENTAČNÍ - tento se zpracovává při výpočtu spotřeby materiálu. Výstupem jsou m2, tento výstup si můžete nechat nacenit ve stavebninách. Slouží zejména pro porovnání v cenových relací s ostatními stropními konstrukcemi.
KLADEČSKÝ PLÁN - zpracováváme až po založení stavby (tj ustálení rozměrů a uspořádání nosných prvků - nosné zdi, sloupy, průvlaky a pod.) jako i všech prostupů přes stropní konstrukci (schodiště, výlezy, komíny apod.). Po vyzdění je třeba zkontrolovat základní rozměry, jelikož už změna o 20 mm může způsobit, že návrh skladby nevyhovuje technickým požadavkům a stává se nerealizovatelný, což je u nosných konstrukcí zvlášť závažné. Podobně i mnoho dalších jiných zdánlivě drobných změn může mít zásadní vliv na skladbu stropu.
Příklad kladečského plánu stropu:
Pro vypracování návrhu skladby stropu je třeba předložit půdorys příslušného podlaží, následujícího podlaží, výkres krovu (v případě lokálního zatížení stropu od krovu).

## Slide 7
Návod pro dodání podkladů 7
KVALITA PODKLADŮ = PŘESNOST A KVALITA VÝPOČTU
V případě neúplných nejasných podkladů hrozí:
U menších nedostatků = nepřesný orientační výpočet.
U závažnější nedostatků = výzva na doplnění = prodloužení doby zpracování.
Firma PORFIX si vyhrazuje právo naložit s neúplnou, nečitelnou a nesrozumitelnou dokumentací podle vlastního uvážení a v případě závažnějších nedostatků i odmítnout vypracování výpisu materiálu.
Nezapomeňte si přečíst poznámku technika u výpisu materiálu!
V případě nejasností volejte na naši bezplatnou linku 800 900 366.
Nebo přímo technikovi, který Váš výpočet zpracoval.
Příklad výpisu materiálu: